TWIN 99

Version 2.08

Nouvelle Procédure d’Installation

Installation du matériel

Installation de la carte interface ISA ou PCI et connexion de la plate-forme

ATTENTION : La carte d’interface est un dispositif sensible aux décharges électrostatiques, en conséquence évitez un contact direct avec les composants, le connecteur ou les soudures lors des manipulations suivantes :

- Eteignez l’ordinateur et le moniteur (ou écran), puis débranchez le câble du moniteur de l’arrière de votre ordinateur.

- Retirez le capot de l’ordinateur. Le cas échéant, consultez le guide accompagnant votre ordinateur pour plus d’informations.

- Sur le fond du micro-ordinateur se trouve la carte mère. Elle contient, dans la partie la plus éloignée de l’alimentation, plusieurs connecteurs d’interface inutilisés (slots). La carte interface ISA ou PCI du podomètre peut être insérée sur l’un quelconque des connecteurs ISA ou PCI disponibles.

- Alignez votre carte avec un emplacement d’extension ISA ou PCI libre et insérez-la doucement. Il peut être nécessaire d’enlever le cache à l’arrière de l’emplacement d’extension sélectionné.

- Fixez la carte avec la vis et remettez le capot en place.

- Branchez le câble du podomètre sur la carte.

ATTENTION, cette opération doit impérativement être effectuée ordinateur éteint sous peine de dégradation de la carte d’interface.

Installation de la clé de protection (Dongle)

Vous trouverez à l’intérieur de la pochette contenant le CD Rom d’installation, un petit boîtier muni de 2 connecteurs.

Ce boîtier appelé «Dongle» est une clé de protection indispensable pour utiliser le logiciel TWIN 99.

Ce dongle doit être inséré entre le connecteur imprimante de votre ordinateur et le câble imprimante.

Remarque : en cas d’utilisation d’un autre dongle pour un autre logiciel, vous pouvez «empiler» les dongles.

ATTENTION : le logiciel TWIN 99 n’est pas exécutable en l’absence du dongle.

Démarrage de l’ordinateur.

Si vous avez inséré une carte interface de type PCI, lorsque le Système Windows démarre, la fenêtre ci-dessous apparaît, (sinon reportez-vous à la rubrique « Installation du logiciel ») :

Cliquez sur

- Insérez le CDROM TWIN99.

La fenêtre suivante s’ouvre :

Cliquez sur

La fenêtre ci-dessous apparaît :

Cochez uniquement la case Lecteur de CD-ROM.

Cliquez sur

La fenêtre ci-dessous apparaît :

Cliquez sur

La fenêtre ci-dessous apparaît :

Cliquez sur                           :

Vous pouvez maintenant commencer l’installation du logiciel TWIN99

Installation du logiciel

Configuration nécessaire

Pour pouvoir installer et utiliser le logiciel TWIN 99, vous devez posséder un ordinateur possédant les caractéristiques suivantes :

- Type  : PENTIUM (200 conseillé)

- Ram : 32 Mo (64 Mo conseillés)

- Système d’exploitation : WINDOWS 95 ou 98 ou 2000 ME.

- 1 slot ISA ou PCI disponible

Lancement de l’installation

Lancement de l’installation

Pour installer le logiciel TWIN 99, exécutez les opérations suivantes :

- Allumez l’ordinateur (s’il était allumé, éteignez-le puis rallumez-le)

- Fermez toutes les applications ouvertes

- Insérez le CD ROM dans le lecteur correspondant.

- Cliquez sur

- Cliquez sur

- Tapez « d:SETUP » puis cliquez sur OK

- Suivez ensuite les instructions du programme d’installation :

Fenêtre

- Cliquez sur

Fenêtre

- Cliquez sur

Fenêtre

- Cliquez sur

La fenêtre suivante apparaît :

- Sélectionnez le type de carte d’interface que vous avez puis cliquez sur

Fenêtre

- Cliquez sur

Lorsque l’installation est terminée, cliquez sur

Lancement de TWIN 99

Attention : Avant tout lancement du logiciel, vérifiez que la clef de protection ou dongle est bien connectée sur le port imprimante (port parallèle) de votre ordinateur.

- Lancez le logiciel TWIN 99, en double-cliquant sur l’icône

# Text boxes

ALIMENTATION ELECTRIQUE

N’oubliez pas de décharger votre corps de toute électricité statique en touchant la surface métallique du châssis de l’ordinateur.

Prenez la carte par le bord supérieur et insérez-la avec précaution dans l’emplacement

CARTE INTERFACE

EMPLACEMENT D’EXTENSION ISA OU PCI

VIS

CARTE INTERFACE ISA OU PCI

INCORPORER MSPhotoEd.3